# SPZZOZ.ZP/6/2016					                    Przasnysz, dn. 14.01.2016 r.

ZA P Y T A N I E     O F E R T O W E

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnysz zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na:

### Artykuły do sterylizacji

dla potrzeb Centralnej Sterylizacji w SPZZOZ w Przasnyszu.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa art. do sterylizacji tj. dostawa rękawów papierowo – foliowych, papieru krepowanego, art. do kontroli i dokumentowania procesów dezynfekcji i sterylizacji, ochrony narzędzi chirurgicznych, materiałów eksploatacyjnych do kontenerów i kontroli zgrzewarek.

Wymagania: przedstawić aktualne:

- deklaracje zgodności z normami,

- wpis do rejestru wyrobów medycznych w przypadku opakowań sterylizacyjnych,

Szczegółowy wykaz artykułów znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Przedmiotem zamówienia jest:

Monitorowanie przebiegu sterylizacji

A.  System  kontroli biologicznej.

1.Testy biologiczne ampułkowe do pary wodnej – inkubacja w temperaturze 56-57 st. C w ciągu 48 godzin. Określenie czasu zabicia spor dla 121 st. C i 134 st. C.

# B.  System kontroli chemicznej

Sterylizacja parą wodną:

1. kontrola wewnętrzna pakietów:

- wskaźnik paskowy, wieloparametrowy, bezołowiowy, klasy 4 wg ISO 11140-1, podzielny, substancja wskaźnikowa na całej długości testu.

- test emulacyjny do pary wodnej klasy 6 wg ISO 11140-1, o parametrach 7/20, samoprzylepny. Zmiana koloru umieszczona na teście ( kolor referencyjny). Wymagana deklaracja zgodności z normami.

Odnośnie testów chemicznych wymagane jest oświadczenie producenta poświadczające nietoksyczność i klasę testów.

2. kontrola zewnętrzna pakietów:

- etykiety podwójnie przylepne  -  do znakowania pakietów – ze wskaźnikiem do pary wodnej, z pięcioma miejscami informacyjnymi, nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy.

- taśma bez wskaźnika – do zamykania pakietów, szer. 19 mm.

3.  Pakiet testowy typu Bowie-Dick do kontroli penetracji pary w sterylizatorach parowych (próżniowych),

Jednorazowy, nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary w procesie o parametrach: 134 st. C - 3,5 min., klasy B, zgodny z normą  ISO EN 111 40 - 4, z miejscem na opis. Wymagana deklaracja zgodności z normami.

C.   Opakowania sterylizacyjne do pary wodnej

Graniczne parametry techniczno-użytkowe:

1.  Papier sterylizacyjny:

- kolor zielony

- gramatura minimum 60g/m2

- wymagane dane producenta ( a nie dystrybutora) dotyczące charakterystyki produktu, jego oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

- potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z normą EN ISO 11607 – 1, wystawione przez niezależną organizację notyfikowaną (certyfikat).

2.  Rękawy papierowo-foliowe:

- folia minimum 5-warstwowa, nie licząc warstwy kleju, przeźroczysta, bez substancji toksycznych, rozwarstwień,  zgrzewalna w temperaturze 180 st.C,

- papier o gramaturze minimum 60 g (PN EN 868-3)

- testy do pary wodnej umieszczone w miejscu zgrzewu fabrycznego, zgodne z normą EN 867-2, powierzchnia pojedynczego wskaźnika nie mniejsza niż 100 mm2,

- opisy dotyczące wskaźników procesu sterylizacji umieszczonych na opakowaniach papierowo – foliowych wykonane w języku polskim,

- wszystkie napisy i testy umieszczone poza przestrzenią pakowania,

- wielokrotny, (minimum potrójny), rowkowy  zgrzew fabryczny,

- określony kierunek otwierania w postaci piktogramu (otwartej torebki),

- na opakowaniach rękawów umieszczony numer LOT, data ważności, rozmiar,

- wymagane potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodne z normą EN ISO 11607 –1, wystawione przez niezależna organizację notyfikacyjną.

# D.  Dokumentacja

1.  koperty do przechowywania dokumentacji z nadrukiem w języku polskim, dostosowane do etykiet ewidencyjnych opisanych w pozycji B pkt

# E.    Kontrola skuteczności dezynfekcji w myjni – dezynfektorze

1. test paskowy dezynfekcji termicznej– o parametrach dezynfekcji 93 st.C / 10 minut, wodoodporny.

F.  Kontrola skuteczności mycia maszynowego

(norma ISO 15883)

1. test mycia w myjni ultradźwiękowej- wodoodporny, po użyciu nadający się do archiwizacji

2. test mycia w myjni-dezynfektorze -wodoodporny, trwały podczas archiwizacji

Zamawiający wymaga w ramach umowy użyczenia uchwytu do testów kontroli mycia maszynowego.

# G. Ochrona narzędzi

1. osłonki na igły (biopsyjne, laparoskopowe, sondy itp.).–  jednorazowe, max. na dwie igły.

# H. Materiały eksploatacyjne do kontenerów AESCULAP

1. Etykieta identyfikacyjna do kontenerów standardowych:

- etykieta wsuwana w ramki kontenera,

- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,

- z miejscem na umieszczenie informacji: daty ważności, daty sterylizacji, numeru sterylizatora i nazwy zawartości kontenera,

- etykieta o wymiarach: 67 mm / 40 mm (+- 2 mm)

- jednorazowa,

- papierowa, wodoodporna,

- zgodna z normą EN ISO 11140-1

2. Etykieta identyfikacyjna do kontenerów mini:

- przylepna

- jednorazowa, papierowa,

- wymiary: 60 mm / 20 mm (+- 2 mm),

- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,

- wodoodporna,

- z miejscami na umieszczenie informacji: data sterylizacji, data ważności, numer sterylizatora, nazwa zawartości kontenera,

- zgodna z normą EN ISO 11140-1

3. Plomba zabezpieczająca zamek kontenera:

- jednorazowa

- plastikowa

- dostosowana do sterylizacji parowej (temp. 134 st. C)

- dostosowana do kontenerów standardowych i mini,

4. Filtr do kontenerów standardowych -  okrągły:

- wymiary: średnica 190 mm (+- 2 mm),

- z otworem o średnicy  ok. 5 mm pośrodku,

- papierowy,

- jednorazowy,

- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,

- wodoodporny,

- z określoną datą ważności na opakowaniu,

- zgodny z normą DIN EN 868-2,

5.Filtr do kontenerów mini – prostokątny:

- wymiary: 120 / 235 mm (+- 2 mm),

- papierowy,

- jednorazowy,

- wodoodporny,

- ze wskaźnikiem chemicznym sterylizacji parowej,

- z datą ważności na opakowaniu,

- zgodny z normą DIN EN 868-2.

# E. Testy do codziennej kontroli zgrzewu zgrzewarki rotacyjnej

1. Sprawdzian zgrzewu do zgrzewarek rotacyjnych:

- ocena wizualna temperatury, nacisku rolki podczas zgrzewania rękawów papierowo-foliowych do pary wodnej i tlenku etylenu,

- miejsce na opis: nazwa zgrzewarki, lokalizacja, data, podpis osoby wykonującej test, ocena testu.

- Termin płatności

Termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu

- Termin realizacji

Termin wykonania umowy:  12 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena – 70 %

- jakość w ocenie Zamawiającego po sprawdzeniu dostarczonych przez Oferenta próbek – 30 %

# Kryterium ceny podlegać będzie ocenie wg wzoru:

cena oferty najtańszej x 100

x 70%

cena oferty rozpatrywanej

# Kryterium jakości:

oferta badana x 100

x 30%

oferta z najwyższą liczbą punktów

# Oceniane będą następujące parametry:

#### Skala ocen punktowa – od 0 do 10

# PAKIET I

- Rękawy papierowo-foliowe:

- Plastyczność rękawów po sterylizacji czy papier i folia nie kruszeje i nie pęka.

- Łatwość otwierania pakietów.

- Wytrzymałość na rozdarcia.

- Wytrzymałość zgrzewów fabrycznych przed i po sterylizacji.

- Przebarwianie się wskaźników procesu sterylizacji  parowej

- Wytrzymałość zgrzewu wykonanego zgrzewarką w temp. 180 st. C.

- Papier sterylizacyjny:

- Miękkość papieru – dobre „układanie” się na pakowanym materiale.

- Wytrzymałość na rozciąganie.

WYKAZ PRÓBEK:

| Lp. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękaw papierowo-foliowy płaski | Szer. 300 mm | 2 mb |
| 2. | Rękaw papierowo-foliowy z fałdą | Szer. 400 mm | 2 mb |
| 3. | Papier sterylizacyjny | Zielony 60/60 cm | 2 arkusze |

### PAKIET II

- Testy chemiczne paskowe do pary wodnej

- Zmiana koloru substancji wskaźnikowej  po sterylizacji - czy jednoznaczna i równomierna na całej powierzchni testu.

- Testy biologiczne ampułkowe do pary wodnej

- Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy w przypadku wyniku dodatniego.

Łatwo odklejająca się etykieta, plastyczność i przeźroczystość ampułki umożliwiające  zgniecenie szklanej rurki wewnątrz i odczyt wyniku testu.

- Taśma bez wskaźnika:

- Łatwość i trwałość przyklejania się do papieru sterylizacyjnego, elastyczność.

- Test  emulacyjny:

- Ewidentna, jednoznaczna zmiana barwy substancji wskaźnikowej po sterylizacji.

Kolor referencyjny umieszczony na teście.

- Etykiety do znakowania pakietów:

- Przebarwianie się wskaźnika.

- Łatwość i trwałość przyklejania się do opakowań sterylizacyjnych.

- Odklejanie się etykiet od taśmy.

- Koperty do dokumentacji:

- Ilość i przydatność miejsc do wpisu informacji, wydrukowanych na kopercie.

7.   Pakiet testowy typu Bowie-Dick:

- Jednorazowego użytku,

- Ewidentna zmiana barwy po procesie w temperaturze 134 st. C i czasie 3,5 min.

WYKAZ PRÓBEK:

| Lp. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test emulacyjny | Do pary wodnej | 2 szt. |
| 2. | Etykiety do znakowania pakietów | Do pary wodnej | 1 rolka |
| 3. | Pakiet testowy typu Bowie-Dick | Jednorazowy, do sterylizatorów parowych, próżniowych | 2 szt. |
| 4. | Testy paskowe chemiczne | Do pary wodnej | 2 szt. |
| 5. | Testy biologiczne | Do pary wodnej | 5 szt. |
| 6. | Koperty do dokumentacji |  | 1 szt. |

# PAKIET III

1.Osłonki na igły (biopsyjne, sondy itp.)  :

- jednorazowe

- miejsce na maksymalnie 2 igły

2.Testy do kontroli zgrzewu w zgrzewarkach rotacyjnych:

- uniwersalny

- wykazujący nieprawidłowy nacisk i temperaturę zgrzewu

- jednoznaczna interpretacja odczytu

WYKAZ PRÓBEK:

| Lp. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osłonki na igły | jednorazowe | 2 szt. |
| 2. | Test do kontroli zgrzewu w zgrzewarkach rotacyjnych | uniwersalny | 2 szt. |

PAKIET IV

1. Etykiety identyfikacyjne do kontenerów standardowych i mini:

- Przebarwianie się wskaźnika chemicznego – ewidentna zmiana barwy,

- Ilość i przydatność miejsc do wpisu informacji,

- Wytrzymałość na działanie pary wodnej,

- Łatwość i trwałość przyklejania do kontenera w przypadku etykiety przylepnej.

2. Plomba zabezpieczająca zamek kontenera:

- Wytrzymałość na sterylizację parową, (134 st.C),

- Łatwość zakładania plomby,

- Trwałość plomby.

3. Filtry papierowe (okrągłe i prostokątne) do kontenerów standardowych i mini:

- Wytrzymałość na działanie pary wodnej,

- Przebarwianie się wskaźnika chemicznego – jednoznaczna zmiana barwy.

WYKAZ PRÓBEK:

| Lp. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etykieta identyfikacyjna | Wsuwana w ramki, wymiary: 67/40 mm (+ -2mm), jednorazowa, | Po 4 szt. każdego artykułu |
| 2. | Etykieta identyfikacyjna | Przylepna, jednorazowa, wymiary: 60/20 mm, |  |
| 3. | Plomba zabezpieczająca zamek kontenera | Jednorazowa, do kontenerów mini i standardowych, |  |
| 4. | Filtr do kontenera | Okrągły, średnica 190 mm (+- 2 mm), z otworem pośrodku, jednorazowy, |  |
| 5. | Filtr do kontenera | Prostokątny, wymiary: 120/235 mm (+ -2 mm), jednorazowy, |  |

PAKIET V

1.Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze

- Ewidentna i jednoznaczna zmiana barwy  substancji wskaźnikowej po procesie dezynfekcji

2. Test do kontroli mycia mechanicznego

- Uniwersalny,

- Wodoodporny

- Jednoznaczna interpretacja odczytu

3. Test do kontroli mycia ultradźwiękowego

- Uniwersalny

- Trwały po użyciu (archiwizacja)

- Jednoznaczny odczyt wyniku

WYKAZ PRÓBEK:

| Lp. | Nazwa artykułu | Opis artykułu | Ilość próbek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test do dezynfekcji termicznej | do dezynfekcji maszynowej | 2 |
| 2. | Test do mycia maszynowego | uniwersalny, trwały po użyciu | 2 |
| 3. | Test do mycia ultradźwiękowego | uniwersalny, trwały po użyciu | 2 |

- Termin składania ofert

Oferty należy złożyć w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z 110 do dnia 25.01.2016 r. do godziny 1000 i oznaczyć na kopercie „artykuły do sterylizacji”.

- Sposób sporządzenia oferty

Dokumenty które należy załączone do oferty:

- druk oferty

- zaakceptowany wzór umowy

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- dokumenty wymienione w pkt. I

Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski a tłumaczenia potwierdzone za zgodność przez wykonawcę. Podczas oceny ofert zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.

Każda poprawka w ofercie powinna być dokonana w sposób czytelny i parafowana własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty. Zaleca się, aby oferta była złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Każda strona oferty winna być parafowana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę.

Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm).

Z poważaniem

#### Załącznik nr 1

PAKIET I

ZAŁĄCZNIK ASORTYMENTOWO – CENOWY

## Rękaw papierowo – foliowy z fałdą

###### do pary wodnej i tlenku etylenu

| Lp. | Wymiary mm | Ilość na rok | Cena jednostkowa – netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | 150 mm / 100 m | 10 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 200 mm / 100 m | 25 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 250 mm / 100 m | 5 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 300 mm / 100 m | 10 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 380 mm / 100 m | 8 rolek |  |  |  |  |  |  |  |

## Rękaw papierowo – foliowy płaski

do pary wodnej i tlenku etylenu

| Lp. | Wymiary mm | Ilość na rok | Cena jednostkowa – netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | 100 mm / 200 m | 15 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 120 mm / 200 m | 20 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 150 mm / 200 m | 20 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 200 mm / 200 m | 20 rolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 300 mm / 200 m | 20 rolek |  |  |  |  |  |  |  |

Tolerancja w wymiarach + - 2 cm

– c.d.

## Papier krepowany – standardowy

do pary wodnej i tlenku etylenu

| Lp. | Wymiary- cm / kolor | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa – netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | 60 / 60 – zielony | 500 arkuszy | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 75 / 75 – zielony | 250 arkuszy | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

##### PAKIET II

              - Artykuły do kontroli sterylizacji

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa - netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | Testy paskowe do pary wodnej, wieloparametrowe* | 500 szt. / op. | 105 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test biologiczny ampułkowy do pary wodnej * | 100 szt. / op. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Test emulacyjny do pary wodnej, klasa 6, 7/20, samoprzylepny | 200 szt. | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pakiet testowy Bowie – Dick jednorazowy | 1 szt. | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Koperty do dokumentacji | 100 szt. / op. | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Taśma bez wskaźnika 19 mm | 50 m | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Etykiety samoprzylepne do znakowania pakietów – para wodna | 500 szt. w rolce | 100 rolek |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość testów paskowych do pary wodnej w opakowaniu:  tolerancja + - 20 szt.

Wartość brutto: ……………

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PAKIET III

Artykuły do ochrony narzędzi i kontroli zgrzewarki

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa -netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | Osłonki na igły biopsyjne | 500 szt./ op. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test do kontroli zgrzewu zgrzewarek rotacyjnych | 250-300 szt./op. | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# PAKIET IV

              - Materiały eksploatacyjne do kontenerów AESCULAP

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa - netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | Etykieta identyfikacyjna do kontenera standardowego | 1000 szt. / op. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Etykieta identyfikacyjna do kontenera mini – samoprzylepna | 1000 szt. / op. | 2 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Plomba zabezpieczająca zamek kontenera | 1000 szt. / op. | 7 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Filtr jednorazowy do kontenera -okrągły | 100 szt. / op. | 40 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Filtr do kontenera – prostokątny | 100 szt. / op. | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PAKIET V

Artykuły do kontroli mycia i dezynfekcji maszynowej

| Lp. | Nazwa artykułu | Wielkość jednostkowa opakowania | Ilość na rok | Cena jednostkowa - netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Kod producenta | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka w % | Stawka w zł |  |  |  |
| 1. | Test do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze 93 st. C / 10 min. | 100 szt. / op. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Testy do kontroli mycia mechanicznego | 100 szt. / op. | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Testy do kontroli mycia ultradźwiękowego | 50 szt. / op. | 3 op. |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość brutto: ……………

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

# Wzór Umowy  nr  /2016

# zawarta w dniu  ……………… r. w Przasnyszu pomiędzy:

### Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki  Zdrowotnej

### Ul. Sadowa 9 ,  06-300 Przasnysz

reprezentowanym przez:

lek. Jerzego Sadowskiego – Dyrektora SP ZZOZ

zwanym dalej Zamawiającym

a

…………………………………………….

reprezentowanym przez:

..........................................................................................

........................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

§ 1

- Na podstawie zapytania ofertowego z dnia ………. roku Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży artykułów do sterylizacji zgodnie ze złożoną ofertą.

- Szczegółowy rodzaj oraz jego asortyment i cenę brutto określa załącznik Nr 1, dla zadania stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Wartość niniejszej umowy strony ustalają na kwotę: …………. PLN netto (słownie: ……………………………………………………………………………………..)

+ obowiązujący podatek VAT ……….

#### Wartość umowy brutto: …………………….  PLN

(słownie: ………………………………………………………………..)

- W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą artykułów do sterylizacji do magazynu zamawiającego (transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie, przesyłka itp.)

§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do:

1.   Odbioru zamówień od Zamawiającego

2.   Dostawy przedmiotu zamówienia  własnym środkiem transportu i na własny  koszt.

3.   Realizacja zamówienia w terminie 5 dni od momentu otrzymania zamówienia faxem.

4.   Realizacja dostawy  cito – 48 godz. od momentu otrzymania zamówienia.

- Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem.

- Natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad w dostarczonym towarze.

- Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będą ceny podane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Termin ważności zamówionych artykułów nie krótszy niż 24 miesiące od daty otrzymania towaru.

§ 3

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Dokonywania sukcesywnych zamówień przedmiotu zamówienia określonego w  załączniku asortymentowo – cenowym do niniejszej umowy dostosowanych  do bieżących potrzeb.

2.  Składania pisemnych reklamacji w przypadku wykrycia wad w dostarczonym przez Wykonawcę  towarze.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całej ilości artykułów podanych w zapytaniu.

§ 4

Warunki płatności:

1.   Przekazywania należności przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy w terminie nie krótszym niż 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

2.  W przypadku przekroczenia terminu płatności Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjowania odroczenia terminu płatności i wysokości naliczonych odsetek.

§ 5

1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego jednostkowego zamówienia składanego przez Zamawiającego, za każdy dzień zwłoki,

- w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.

2.  Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu kary umowne:

- w razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w wyznaczonym terminie umowy, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, po wyczerpaniu postępowania jak w § 4 pkt. 2.

§ 6

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego (wyrażonej na piśmie) przenieść wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy.

§ 7

- Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być wprowadzone Aneksem za zgodą stron pod rygorem nieważności.

- Aneks do umowy może być zawarty przy zachowaniu niżej przedstawionych warunków:

- aneks musi być sporządzony w formie pisemnej i podpisanej przez obie strony,

- wyklucza się takie zmiany do umowy, które byłyby niekorzystne dla Kupującego,

- pogorszenie warunków umowy dla Zamawiającego może nastąpić jedynie w sytuacji kiedy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Poza zmianami wymienionymi w §7 pkt 2  umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:

        - zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian do niezrealizowanej części umowy;

        - zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odpowiednich władz.

4.  Aneksem do umowy może być wprowadzona zmiana ilościowa.

§ 8

- Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- W trakcie obowiązywania umowy zmiany cen mogą być wprowadzone Aneksem do umowy w przypadku:

- zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian;

b)   zmian stawek opłat celnych wprowadzonych decyzjami odnośnych władz:

c) uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura);

3.  Zmiany wymienione w pkt. 2 a), b), c), mogą być dokonywane na wniosek wykonawcy w formie aneksu do umowy.

4. W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników artykułów objętych umową.

5. Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych artykułów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- nieterminową 3-krotną realizacją dostaw,

- innego rodzaju nienależytym wykonaniem umowy.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1.  Umowę zawarto na czas określony od …………….. do ………………. r. z możliwością jej  przedłużenia.

§ 11

Spory, które wynikną w trakcie stosowania niniejszej umowy rozstrzygnie sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:		               	       		                          WYKONAWCA:

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

„oferta artykuły do sterylizacji”

Nie otwierać przed dniem  25.01.2016 r. godz. 10.00