SPZZOZ.ZP/008/2018								       Przasnysz, 21.02.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu zaprasza do złożenia oferty na:

„ Likwidację przeszkód lotniczych dla lądowiska śmigłowców LPR przy Szpitalu

im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”.

Do powyższego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawa Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r poz. 1579 z późn. zm.) art. 4 ust. 8.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Z uwagi na konieczność zmiany kierunków podejścia dla lądowiska śmigłowców, należy wykonać prace umożliwiające funkcjonowanie lądowiska.

I. Roboty budowlane płyty lądowiska:

1. Roboty związane z dostosowaniem oświetlenia pola startów i lądowań oraz płyty do skorygowanego kierunku wzlotów.

2. Częściowa przebudowa płyty lądowiska z wykonaniem nowej grafiki na płycie.

Szczegółowy zakres prac dotyczących realizacji w/w punktów znajduje się w dokumentacji technicznej lądowiska.

3. Zakres rzeczowy poszczególnych robót należy ustalić na podstawie powyższej dokumentacji oraz wizji lokalnej.

4. Przedstawiamy przewidywany zakres robót przy płycie lądowiska:

a) Usunięcie starego malowania,

b) Demontaż opraw podejścia,

c) Demontaż istniejących fundamentów,

d) Montaż zdemontowanych opraw,

e) Wykonanie zasilania opraw podejścia,

f) Wykonanie nowego malowania – krzyż, H,

g) Wykonanie nowego malowania – FATO,

h) Wykonanie nowego malowania – TLOF,

i) Odwiercenie opraw TLOF,

j) Montaż zdemontowanych opraw TLOF,

k) Demontaż opraw FATO,

l) Montaż zdemontowanych fundamentów opraw FATO,

m) Montaż opraw FATO w nowej lokalizacji – naziemne,

n) Montaż opraw FATO w nowej lokalizacji – zagłębione,

o) Wyburzenie i odtworzenie fragmentu nawierzchni dla zasilania,

p) Wykonanie zasilania opraw FATO.

II. Roboty budowlane związane z oznakowaniem i likwidacją przeszkód poza terenem Szpitala.

1. Budynek Policji:

- oznakowanie dzienne narożników budynku,

- montaż lamp niskiej intensywności,

- malowanie istniejącego masztu i jego oznakowanie światłem przeszkodowym średniej intensywności zamontowanym na najwyższym punkcie masztu.

2. Likwidacja przeszkód lotniczych na osiedlu budownictwa wielorodzinnego Magnolia:

- zakup i przekazanie dla NOVDOM-u lamp niskiej intensywności przeszkód lotniczych – 4szt,

- zakup i przekazanie licznika energii elektrycznej – 2 szt.

Z treści opisu przedmiotu zamówienia wynika, że wycenia robót będzie wymagać wizji lokalnej w terenie.

Dokumentacja techniczna lądowiska stanowi załącznik do powyższego zapytania.

III. Dane ogólne opracowania:

1. W ofercie należy uwzględnić:

a) Koszt realizacji opracowania.

b) Termin wykonania.

IV. Termin płatności

Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury do SPZZOZ w Przasnyszu.

V. Termin realizacji

Termin wykonania umowy: dwanaście tygodni od daty podpisania umowy.

VI. Kryterium oceny

Przy wyborze ofert zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena – 100 %

Oferty w kryterium „Cena oferty” ( C )   będą oceniane według następującego wzoru:

najniższa cena ofertowa brutto

C =	     	                                               x    100%

cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta nie została odrzucona i przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Na okoliczność rozstrzygnięcia zostanie zawarta umowa, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VII. Termin składania ofert

Oferty należy złożyć  w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu pok. Z110 do dnia 8.03.2018r do godziny 15ºº.

VIII. Sposób sporządzenia oferty

1. Wycena wykonana powinna być w oparciu o kalkulację własną składającego ofertę i obejmować powinna pełen zakres rzeczowy.

2. Składający ofertę odpowiada za kompletność wyceny.

3. Zamawiający wycenę traktować będzie, jako obejmującą pełen zakres.

4. Wykonawca zaakceptuje treść umowy na podstawie „Wzoru umowy”zał. nr 1 do zapytania.

5. Zaakceptowany (parafowany) wzór umowy – zał. nr 1

6. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie wykonawcę.

7. Treść oferty jest jawna od chwili otwarcia.

8. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym, nienaruszonym opakowaniu z zapisem.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia  przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

nazwa Wykonawcy adres Wykonawcy SPZZOZ Ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz Oferta na „ Likwidacja przeszkód lotniczych dla lądowiska śmigłowców LPR przy Szpitalu im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”. do dnia 08.03.2018r do godz. 15ºº.

- Z poważaniem