### Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

### ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz

SP ZZOZ.ZP/47/2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

##### PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości nie przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z 2019 r. poz. 53)

W PRZEDMIOCIE:

Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

W RAMACH:

„Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego                           na lata 2014-2020. Priorytet IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną                   Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi”

ZATWIERDZAM:

Dyrektor SPZZOZ

Jerzy Sadowski

Przasnysz, 12.09.2019 r.

###### I. ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

Adres: ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz

Telefon: 0  29/ 75 34 310 lub 405

Telefax: 0 29/ 75 34 380

Adres e-mail: szpitalprzasnysz@op.pl

Godziny urzędowania: od 8.00 do 15.00

Osoby do kontaktu:

Leszek Szołoch -     tel. (29) 753-44-05,

Zdzisław Gwiazda - tel. (29) 753-44-05,

Arkadiusz Kępczyński – tel: 23 672 29 64

Renata Karwacka – tel. 29 75 34 310

NIP: 761–13–33-881,  REGON: 000302480,

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 euro na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych zwaną dalej Pzp (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z 2019 r. poz. 53) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2479).

Informacje uzupełniające:

- Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane  w inny sposób.

- Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszystkie załączniki załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. W razie wykonawców występujących wspólnie powinien być wyznaczony pełnomocnik do reprezentowania.

- Ofertę stanowi wypełniony druk „Formularz oferty” z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach określonych w ustawie Pzp.

- Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z powodu nie przyznania środków finansowych na realizację zadania.

- Inwestor zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w sytuacji nierozstrzygnięcia postępowania na jeden z Pakietów. Taka sytuacja wynika z faktu, że każdy z Pakietów jest elementem zadania: „Termomodernizacja budynków Szpitala w Przasnyszu”. Nierozstrzygnięcie któregoś z Pakietów uniemożliwi rozliczenie całości zadania z Jednostką Unijną.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala                              w Przasnyszu”

Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 Pakiety:

Pakiet I – Montaż pomp gruntowych, montaż instalacji solarnych i montaż instalacji fotowoltaicznej dla c.c.w.

Pakiet II – Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe

Pakiet III – Wymiana okien w bloku (A, B, C, D, E, F, G, H, Ł1, G, J, Ł2) oraz wymiana drzwi zewnętrznych

Pakiet IV – Ocieplenie ścian zewnętrznych bloku (A, B, C) wraz z ociepleniem stropodachu (A, B, C, )

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na poszczególne Pakiety.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ

Wynagrodzenie będzie płatne przejściowymi fakturami wystawianymi   w oparciu o częściowe protokoły robót w wielkościach wynikających z harmonogramu rzeczowo -  finansowego

3. Stosowanie zamienników:

Stosowanie zamienników. Rozwiązania równoważne:

a) Podane  przez  Zamawiającego  ewentualne  nazwy  (znaki  towarowe),  mają  charakter  przykładowy,  a ich  wskazanie  ma  na  celu  określenie  oczekiwanego  standardu,  przy  czym  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

b) Podane w tabelach wymagania techniczne sprzętu stanowią dla zamawiającego wykładnię jakościową oraz parametrową dla zamawianego sprzętu. Wykonawca przygotowując ofertę  ma prawo zwrócić się do Zamawiającego  o ocenę rozwiązań technicznych równoważnych, wykazując, że zastosowane rozwiązania w oferowanym sprzęcie łącznie nie zmieniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakościowym i  parametrowym sprzętu jako całości.

c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, świadectwo jakości, dokumentację techniczno-ruchową).

d) Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:

- spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych

- przedstawienia i akceptacji ze strony Zamawiającego zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).

e) Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem uzyskania jego zgody.

4. Sposób wykonania:

Wykonanie robót odbywać się będzie w czynnym obiekcie, a prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań Zamawiającego, przy czym prace, których charakter i sposób prowadzenia można pogodzić z funkcjonowaniem Szpitala (np. nie powodujące hałasu itp.) mogą być realizowane także w godzinach nocnych, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

5. Zamawiający wyznacza termin na przeprowadzenie wizji lokalnej na dzień:  24.09.2019 r. godz. 11:00.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

1.Termin realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie budowy w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy,

- zakończenie budowy 31.05.2020 r.

V.  INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty zgodnie:

a) z opracowana dokumentacja techniczną,

b) specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

c) złożoną ofertą,

d) Prawem Budowlanym z dnia 7 lipca 1994 r, ( Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

e) z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą ( Dz.U. z 2019 r. poz. 595 ).

f) wiedzą techniczną i zgodnie ze sztuką budowlaną

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wymagania związane z realizacją zamówienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

- Na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający określa, które czynności będą polegały na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043 )
1) Docieplenie budynków:

- roboty elewacyjne polegające na wykonywaniu docieplenia w technologii „styropian”

- roboty izolacyjne stropów polegających na dociepleniu wełną

2) Wymiana istniejących opraw LED

- roboty montażowe polegające na wymianie opraw

3) Instalacja baterii solarnych

- roboty montażowe konstrukcji i paneli wraz z oprzyrządowaniem

4) Instalacja baterii fotowoltaicznych

- roboty montażowe konstrukcji i paneli wraz z oprzyrządowaniem

5) Wymiana stolarki okiennej

- roboty polegające na demontażu istniejących okien i montażu nowych wraz z pracami towarzyszącymi

- Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników o których mowa w pkt. a) na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawca.

- Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą wpuszczani na teren budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy nie z winy Zamawiającego.

- Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nie naruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych.

- W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. b) Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.

- Podwykonawcy

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 Pzp jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informacje o części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Brak w ofercie informacji o części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom jest rozumiane przez Zamawiającego jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie.

- Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie może być powierzona podwykonawcom oraz nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza zawierania przez Podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia lub gdy zachodzą podstawy do wykluczenia podwykonawcy i nie zostanie on zastąpiony innym podwykonawcą, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust 1 Pzp lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie zamówienia.

- Zlecenie prac podwykonawcom wymaga przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy Wykonawcy z Podwykonawcami w celu jej akceptacji.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu:

a)   na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Pzp Zamawiający wykluczy:

12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a art 181–188, art 189a, art 218–221, art 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, 2077, 730, z 2019 r. poz. 858, 870, 1135) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669),

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

c)  skarbowe,

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

b)   na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1), 8) Pzp Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy , który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku  upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r – prawo upadłościowe (Dz,U, z 2019 r. poz. 498, 912).

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Potwierdzeniem, że Wykonawca spełnia w/w warunek będzie złożenie oświadczenia - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonania zamówienia:

- tj. dysponują środkami własnymi lub dostępem do kredytu na kwotę nie mniejszą niż:

Pakiet  I -  1.500.000,00 zł

Pakiet II – 800.000,00 zł

Pakiet III – 700.000,00 zł

Pakiet IV – 300.000,00 zł

- zdolności technicznej lub zawodowej

- Pakiet I -

tj. dysponują/będą dysponować co najmniej 2 osobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

-  osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej zakresie instalacji sanitarnych, do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,

- Pakiet II -

tj. dysponują/będą dysponować co najmniej 1 osobą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ zdolną do wykonania zamówienia, w tym:

osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych. Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,

- Pakiet III -

tj. dysponują/będą dysponować co najmniej 1 osobą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ zdolną do wykonania zamówienia, w tym:

osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego,  lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót ogólnobudowlanych Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego,

- Pakiet IV -

tj. dysponują/będą dysponować co najmniej 1 osobą zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ zdolną do wykonania zamówienia, w tym

osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów Prawa budowlanego bądź w przypadku podmiotów zagranicznych równoważnych przepisów akceptowanych na terenie Państwa Polskiego,  lub inne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika robót ogólnobudowlanych Osoba ta musi być wpisana na listę właściwej izby samorządu zawodowego

- tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykażą się przynajmniej w dwóch latach przerobem rocznym nie mniejszym niż:

- Pakiet I – 1.200.000,00 zł brutto rocznie w robotach ujętych zakresem rzeczowym Pakietu

- Pakiet II – 900.000,00 zł brutto rocznie w robotach ujętych zakresem rzeczowym Pakietu

- Pakiet III – 700.000,00 zł brutto rocznie w robotach ujętych zakresem rzeczowym Pakietu

- Pakiet IV –300.000,00 zł brutto rocznie w robotach ujętych zakresem rzeczowym Pakietu

Wykaz robót należy udokumentować:

- do oferty należy załączyć wykaz robót, które świadczyć będą o spełnieniu ww warunków

- przed rozstrzygnięciem Zamawiający wezwie składającego ofertę o uzupełnienie w/w oświadczenia o dokumenty potwierdzające wystawione przez inwestora na rzecz którego wykonywane były roboty.

3. W przypadku kiedy Wykonawca polegać będzie na innym podmiocie to:

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi wykazać zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3) Zamawiający dokonuje oceny, czy udostępnianie wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt. 1, 8 Pzp.

4) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia tych zasobów.

6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu o którym mowa w pkt 4.1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia zamawiający zobowiązuje, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną o których mowa w pkt. 1)

4.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie                    pkt. 4.

6.

W wypadkach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

7.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Do oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz załączniki wymienione w rozdziale VII pkt. 13.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach o których mowa                                w pkt. 1.

- Zgodnie z art. 24aa  Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni aktualnych na dzień złożenia ofert następujących oświadczeń i dokumentów.

- Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż:

Pakiet  I -  1.500.000,00 zł

Pakiet II – 800.000,00 zł

Pakiet III – 700.000,00 zł

Pakiet IV –   300.000,00 zł

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

- odpis  z właściwego rejestru, lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec  niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie opłat tych należności – załącznik nr 5

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne załącznik nr 6

- Dowody określające czy roboty budowlane wymienione w ofercie zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów inne dokumenty.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 5:

- ppkt b), c),d) składa dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiedni, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

-  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

7. Dokumenty o których mowa w pkt 6 a) tiret 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt 6 a) tiret 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć złożone przed notariuszem lub organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby przepis z pkt. 7 stosuje się.

9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, które dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

12. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

13. Dokumenty, które należy załączyć do oferty:

- Wypełniony formularz oferty (załącznik nr 1),

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4)

- Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których te roboty zostały wykonane. ( Załącznik nr 8)

- Wykaz osób wykonujących zamówienie w szczególności osób zgodnie z rozdz. VI.2.c) SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.( Załącznik nr 9)

- Podpisany wzór umowy (załącznik nr 10).

VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz pisma o wyjaśnienia Zamawiający i Wykonawcy przekazują mailem, faxem, a następnie potwierdzają pocztą na adres:

SPZZOZ

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Nr fax Zamawiającego: (0-29) 75 34 380

Adres e-mail: szpitalprzasnysz@op.pl

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert przesyłając treść pytań wraz z odpowiedziami wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub e-mail każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (za skuteczne poinformowanie Wykonawcy uważa się wydruk z faksu/email Zamawiającego, który zawiera potwierdzenie nadania/wysłania bez błędów w przekazie).

- W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego faxem lub e-mailem zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią pisma.

- W sprawie procedury przetargowej osoba do kontaktów:

Renata Karwacka tel : (0-29) 75 34 310

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wykonawcy zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ i zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

- Istotnym elementem oferty jest harmonogram rzeczowo-finansowy z którego wynikać będzie realizacja inwestycji.

- Przedstawienie propozycji i rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę oraz spowoduje odrzucenie oferty.

- Oferta – pod rygorem odrzucenia – powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- Oferta winna być datowana oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.

- Oferta winna być spięta.

- Oferta winna zawierać, wyrażoną cyfrowo i słownie, łączną wartość  brutto za cały zakres zamówienia oraz netto i podatek VAT. Wyliczona wartość i cena musi uwzględniać wszystkie koszty realizacji wynikające z zapisów specyfikacji i wzoru umowy.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski, sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

- Upoważnienie do podpisania oferty  winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych załączonych do oferty dokumentów.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez wykonawcę więcej niż jednej oferty Zamawiający odrzuci wszystkie oferty tego Wykonawcy.

- Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych.

- Wszelkie dołączone do oferty kopie, winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcy. W przypadku nieczytelności lub istotnych wątpliwości co do prawdziwości kopii, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania oryginału lub potwierdzenia notarialnego.

- Załączniki do niniejszej specyfikacji powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę. W przypadku gdy jakakolwiek  część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on „ nie dotyczy”.

- Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w niniejszej specyfikacji.

- Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenia oferenta winny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z wszelkimi informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych i starannie zamkniętych kopertach

Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres SPZZOZ ul. Sadowa 9 06-300 Przasnysz oraz opisane:

.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być  przygotowane, opieczętowane i oznakowane zgodnie z postanowieniami rozdziału II SIWZ, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

- W przypadku dołączenia do oferty informacji zastrzeżonych Wykonawca przygotuje ofertę w 2 częściach:

Część I – informacje jawne (informacje podane przez Wykonawcę w tej części oferty zostaną ujawnione wszystkim Wykonawcom zgodnie z Prawem zamówień publicznych).

Część 2 – dokumenty zastrzeżone (nie zostaną udostępnione innemu Wykonawcy).

Części 1 i 2 powinny stanowić odrębne egzemplarze.

Przygotowanie oferty w sposób podany powyżej ma istotne znaczenie przy udostępnianiu ofert do wglądu Wykonawcom.

Zamawiający zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Pzp tj. nazwy (firm) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”.

XI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu  ul. Sadowa 9                 06-300 Przasnysz

2. Nie później niż do dnia 30.09.2019 roku do godz.10.00, w sekretariacie SP ZZOZ w Przasnyszu Administracja  pokój Z 110

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.09.2019 roku o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego   na sali konferencyjnej pokój nr Z 108

4. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

XII. WADIUM

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:

Pakiet I – 40.000,00 zł

Pakiet II – 30.000,00 zł

Pakiet III – 20.000,00 zł

Pakiet IV – 10,000,00 zł

Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert nie później niż do dnia 30.09.2019 r r. do godz. 10.00 na konto SPZZOZ w Przasnyszu:
PBS Oddział Przasnysz 05 1020 1592 0000 2002 0295 0434 z dopiskiem na przelewie “WADIUM” i oznaczyć „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”” – Pakiet ……..

2. Forma wadium - wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2019 r. poz. 310, 836.).

Dokument potwierdzający wniesienie wadium powinien być złożony (jeden w kasie SPZZOZ) do dnia …………………… r, do godz. 10ºº, drugi załączony do oferty.

Każda forma wadium ma być złożona w kasie i załączona do oferty.

3. Kopia potwierdzenia zrealizowanego przelewu, o którym mowa w pkt. 1, lub kopie dokumentów zdeponowanych u Zamawiającego, o których mowa w pkt. 2 muszą być dołączone do oferty.

4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana z zastrzeżeniem pkt. 9

5. Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena podana w ofercie wiąże Wykonawcę i nie może być zmieniana.

2. Na cenę oferty (netto) składają się:

a) Cena netto usług określonych w przedmiocie zamówienia (rozdział III SIWZ)

b) Przewidywane przez wykonawcę rabaty, upusty itp., zarówno kwotowe, jak i materiałowe powinny być wliczone w cenę. Cena musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Na cenę oferty brutto składa się cena netto powiększona o podatek od towarów i usług VAT.

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:

A.

Cena ofertowa– 60%

B.

Gwarancja – 40 %.

Ad. A.

Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 60 punktów. Pozostałe według poniższego wzoru:

|  | najniższa cena rozpatrywanych ofert x 100 |
| --- | --- |
| Wartość punktowa ceny = | ------------------------------------------------------ x 60% |
|  | cena badanej ofert |

Ad. B

5 lat – 0 pkt.

Powyżej 5 lat do 6 lat – 10 pkt

Powyżej 6 lat do 7 lat – 20 pkt.

Powyżej 7 lat – 40 pkt

- Minimalny okres gwarancji dla wszystkich pakietów nie może być krótszy niż 60 miesięcy (5 lat). Z oceny punktowej wyłącza się z Pakietu I instalację fotowoltaiczną dla której gwarancja wynosi min 10 lat.

- Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Pzp        i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert.

- Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o wyborze oraz terminie                   i miejscu podpisania umowy wg formularza załączonego do SIWZ.

XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ustawy Pzp oraz w przypadku nie zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia przetargu w sytuacji nierozstrzygnięcia postępowania na jeden z Pakietów. Taka sytuacja wynika z faktu, że każdy z Pakietów jest elementem zadania: „Termomodernizacja budynków Szpitala w Przasnyszu”. Nierozstrzygnięcie któregoś z Pakietów uniemożliwi rozliczenie całości zadania z Jednostką Unijną.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z tytułu roszczeń które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia    9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836)

3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji inwestycji:

a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa a art.148 ust. 1 Pzp,

b) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp,

c) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

8. Wielkość zabezpieczenia oraz sposób jego wniesienia.

a) Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie  albo maksymalne wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lu ceny jednostkowe,

b) Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

c) Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane,

d) W przypadku, o którym mowa w ust. c), w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia,

e) Zamawiający wpłaca kwoty potrącone na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury,

f) W przypadku, o którym mowa w ust. c), wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

9. Zwolnienie zabezpieczenia:

a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% kwoty w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Potwierdzeniem powyższego jest protokół odbioru końcowego.

b) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia,

c) Kwota o której mowa w ust. b) jest zwracana nie później niż 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XVIII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY

Według wzoru umowy załączonego do SIWZ.

XIX. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizatorom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Art. 180 Pzp

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

2) określenia warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty odwołującego

5) opisu przedmiotu zamówienia

6) wyboru oferty najkorzystniejszej

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane  bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Art. 181 Pzp

1  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy pzp.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności

- Na czynności, o których mowa w pkt. 2 nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust.2 Pzp.

Art. 182 Pzp

- Odwołanie wnosi się

2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzpzdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie

- 5 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie

2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się w terminie:

- 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

- 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy jeżeli zamawiający

- nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składnia wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez izbę orzeczenia.

Art. 183. 1 Pzp

  - W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.

  - Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt 1. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego.

Art. 184 Pzp

Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

Art. 185 Pzp

  - Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone Ogłoszenie o Zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

2.  Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przysługuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

3.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

4.  Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił, w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowieniu o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

5.    Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony do której przystąpił z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust. 3 Pzp przez uczestnika który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

6.  Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 Pzp.

7. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Art. 186  Pzp

1.   Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu.

2. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów postawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie zamawiający wykonuje powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

3a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca, lub wykonawca który przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu w zakresie uwzględnionych zarzutów.

4.  Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia zarzutów przedstawionych w odwołaniu w całości albo części, gdy odwołujący nie wycofa pozostałych zarzutów odwołania, Izba rozpatruje odwołanie.

4a. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego zarzutów w części, gdy po jego stronie do postępowania odwoławczego nie przystąpi w terminie żaden wykonawca, a odwołujący nie wycofał pozostałych zarzutów, Izba rozpoznaje odwołanie w zakresie pozostałych zarzutów.

5.   Sprzeciw wnosi się w formie pisemnej lub ustnie do protokołu

6.   Koszty postępowania odwoławczego:

1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2 i 3a, znosi się wzajemnie;

2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 3

a) ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy

b) znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości lub w części zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy

3) w okolicznościach o których mowa w pkt 4 ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę

b) wnoszący sprzeciw jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę

4) w okolicznościach o których mowa w pkt. 4a, ponosi:

a) odwołujący, jeżeli odwołanie w części zarzutów których zamawiający nie uwzględnił zostało oddalone przez Izbę,

b) zamawiający, jeżeli odwołanie, w części zarzutów, których zamawiający nie uwzględnił zostało uwzględnione przez Izbę

Art. 187 Pzp

Odwołanie podlega rozpoznaniu , jeżeli:

- Nie zawiera braków formalnych

- Uiszczono wpis

# XX. INFORMACJA O RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje się, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPZZOZ w Przasnyszu,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Załączniki:

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1

- Formularz oferty - załącznik nr 2,

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia                2004 r.  Pzp, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3),

- Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia             2004 r. Pzp  dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4)

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec  niego prawomocnego wyroku lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie opłat tych należności – załącznik nr 5

- oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne załącznik nr 6

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp wg wzoru załącznik nr 4 w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 y Pzp – załącznik nr 7

- Wykaz wykonywanych budów z rozbiciem finansowym na lata - Załącznik nr 8,

- Wykaz osób wykonujących zamówienie - Załącznik nr 9,

- Wzór umowy - Załącznik nr 10,.

- Projekt budowlany TOM i architektura

- Aneks do projektu budowlanego

- Audyt energetyczny

- Audyt oświetleniowy

- Projekt mikroinstalacji fotowoltaicznej

- Projekt modernizacji źródła ciepła

- Ocena techniczna wymienników gruntowych

Załącznik nr 2

FORMULARZ  OFERTOWY

Uwaga: Wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Nazwa Wykonawcy  .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Adres .....................................................................................................................................................

siedziba  .......................................................................................................................................................tel / fax  .......................................................................................................................................................

nr KRS ...................................................................................................................

osoba do kontaktów: …………………………………………………………….

lub

wpisany do ewidencji działalności gospodarczej pod nr ................., prowadzonej przez ..................................................................................................... w ....................................

Przedkładam ofertę mojej firmy na przetarg nieograniczony ogłoszony przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu w BZP z dnia ............ pod numerem ...................., obejmujący:

Termomodernizację kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

I. Oferujemy wykonanie usług objętych przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWIZ za :

1.   Pakiet I

- Cena netto wynosi ……………   zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

+  podatek VAT   ……%

Cena brutto wynosi ……………   zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

- Okres gwarancji :     …………………….

2.   Pakiet II

- Cena netto wynosi ……………   zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

+  podatek VAT   ……%

Cena brutto wynosi ……………   zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

- Okres gwarancji :     …………………….

3.   Pakiet III

- Cena netto wynosi ……………   zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

+  podatek VAT   ……%

Cena brutto wynosi ……………   zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

- Okres gwarancji :     …………………….

4.   Pakiet IV

  - Cena netto wynosi ……………   zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

+  podatek VAT   ……%

Cena brutto wynosi ……………   zł

(słownie: ………………………………………………………………………………….zł)

  - Okres gwarancji :     …………………….

Ceną oferty jest cena ryczałtowa.

II. Oświadczamy, że:

1. zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń,

2. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SWIZ,

3. zawarte w SWIZ warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

III. Części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcom ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nazwa podwykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV. Wpłata wadium.

Forma w jakiej zostało wniesione wadium: .................................................................................

Kwota wniesionego wadium: .................... zł.

Nr rachunku bankowego, na jaki Zamawiający dokona zwrotu wadium (należy wypełnić w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu):

......................................................................................................................................................

V.  Oświadczamy, że jesteśmy:

- mikro przedsiębiorstwem

- małym przedsiębiorstwem

- średnim przedsiębiorstwem

- dużym przedsiębiorstwem*

* właściwe zakreślić

VI. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- .............................................................................................................................str. ......

- .............................................................................................................................str. ......

- .............................................................................................................................str. ......

- .............................................................................................................................str. ......

- .............................................................................................................................str. ......

- .............................................................................................................................str. ......

- .............................................................................................................................str. ......

- .............................................................................................................................str. ......

- .............................................................................................................................str. ......

- .............................................................................................................................str. .......

Miejscowość ........................................... data .......................

.............................................................							(pieczątka i podpis wykonawcy  lub osoby upoważnionej)

Załącznik do formularza ofertowego – Dotyczy Pakietu I

Podstawowe minimalne parametry kolektorów słonecznych:

| Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Typ kolektora | Płaski |  |
| Materiał obudowy kolektora | Rama kolektora wykonana z jednego profilu aluminium o sztywnej konstrukcji. |  |
| Wielkość - wymagana powierzchnia apertury pojedynczego kolektora | min 2,3 m2 |  |
| Wielkość - wymagana powierzchnia pojedynczego kolektora brutto | max 2,51 m2 |  |
| Materiał absorbera | Aluminium lub miedź z powłoką wysokoselektywną np. SolTitan, BlueTec lub równoważne |  |
| Konstrukcja rur absorbera | Pojedyncza rura miedziana ułożona w sposób meandrowy. Odległość między sąsiednimi odcinkami rury max 95 [mm] |  |
| Szkło solarne | Szkło niskożelazowe o grubości min 3,2 mm Przepuszczalność solarna > 91,5% Informacja o przepuszczalności solarnej zawarta w sprawozdaniu z badań na zgodność z normą PN-EN 12975-1 oraz PN-EN ISO 9806 wydanym przez akredytowaną jednostkę badawczą |  |
| Połączenie wzajemne kolektorów w polach. | Za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górną krawędzią kolektora, umożliwiające kompensację naprężeń termicznych. |  |
| Sprawność optyczna i parametry cieplne odniesione do powierzchni absorbera - sprawność optyczna - współczynnik strat a1 - współczynnik strat a2 | min 82,7 % max 4,8 [W/m2K] max 0,025 [W/m2K] |  |
| Max dopuszczalna masa pojedynczego kolektora (opróżnionego) | max 39 kg |  |
| Moc użyteczna kolektora odniesiona do powierzchni absorbera kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 oraz różnicy temperatury (Tm - Ta) wg PN-EN ISO 9806 | Dla Tm - Ta = 0 K -> min. 825 W/m2 Dla Tm - Ta = 10 K -> min. 775 W/m2 Dla Tm - Ta = 30 K -> min. 655 W/m2 Dla Tm - Ta = 50 K -> min. 520 W/m2 Dla Tm - Ta = 70 K -> min. 365 W/m2 |  |
| Odporność na przenikanie deszczu. | Pozytywny wynik próby przeprowadzonej według PN-EN ISO 9806 |  |
| Absorbcja | Min, 0,95 (min. 0,55 w temp. 120 stC) |  |
| Emisja | max. 0,05 ( min. 0,45 w temp. 120 stC) |  |
| Temperatura stagnacji . | Maks. 145 oC |  |
| Odporność na uderzenia gradu | Próba wykazała brak uszkodzeń Próby przeprowadzono na stanowisku testowym zgodnie z wymaganiami minimalnymi według PN-EN ISO 9806 z zastosowaniem metody 17.4 "Kule lodowe": Średnica kuli lodowej 35,0 +/- 5% [mm] Ciężar kuli lodowej 20,7 +/- 5% [g] Prędkość kuli lodowej 27,2 +/- 5% [m/s] |  |
| Wymagania dodatkowe | Wymaga się aby kolektory słoneczne lub instalacja kolektorów były wyposażone w rozwiązania techniczne, które w zakresie temperatury zewnętrznej do maks +40 0C przy zaniku dostawy energii elektrycznej do napędu wszystkich komponentów instalacji uniemożliwią osiągniecie temperatury cieczy niskokrzepnącej (tj. wodnego roztworu glikolu polipropylenowego o stężeniu 55 – 58 %) powyżej 150 0C. |  |
| Wymagany certyfikat | Solar Keymark lub równoważny |  |

Instalacja gruntowej pompy ciepła

| L.p. | Opis wymagań | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ pompy ciepła | Solanka/woda |  |
| 2 | Układ sprężarkowy | Układ dwustopniowy, jednostki jednosprężarkowe |  |
| 3 | Moc układu przy parametrach B0/W35°C | nie mniejsza niż 84 kW |  |
| 4 | Moc układu przy parametrach B0/W65°C | nie mniejsza niż 87 kW |  |
| 5 | Typ sprężarki | W pełni hermetyczna sprężarka Compliant Scroll |  |
| 6 | Poziom mocy akustycznej przy B0/W35°C mierzony zgodnie z PN-EN 12102 / PN-EN ISO 9614 | Nie więcej niż 50 dB dla jednej jednostki |  |
| 7 | Certyfikacja | Wymagane oznaczenie symbolem CE |  |
| 8 | Max temp. na zasilaniu obiegu grzewczego | Nie niższa niż 70 °C |  |
| 9 | Stopień efektywności COP przy B0/W35 °C wg PN EN 14511 | Nie mniej niż 4,8 |  |
| 10 | Minimalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: - 10 °C |  |
| 11 | Maksymalna temperatura na zasilaniu po stronie pierwotnej | Temperatura: 25 °C |  |
| 12 | Prąd rozruchowy sprężarki (z ogranicznikiem prądu rozruchowego) | Nie więcej niż 60 A |  |
| 13 | Czynnik roboczy (obieg chłodniczy) | R410A |  |
| 14 | Dodatkowe wymagane technologie | System RDC z elektronicznym zaworem rozprężnym Obieg chłodniczy z systemem EVI Ogranicznik prądu rozruchu Możliwość współpracy z instalacją PV i wykorzystanie energii własnej. 24 godzinny serwis Diagnostyka serwisowa - możliwość odczytów parametrów pracy i stanów po stronie obiegów grzewczych, dodatkowych źródeł ciepła i obiegu termodynamicznego Możliwy system nadzoru automatyki poprzez Internet oraz telefon typu smartfon / Możliwość połączenia z systemem BMS/KNX itp. |  |
| 15 | Certyfikat EHPA Q | Ważny na terenie Polski |  |

Oprawy oświetleniowe

| LP | Model | MOC [W] | Ilość lamp | MOC ŁACZNA OŚW. OGÓL. [W] | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | oprawa 4x18W nadtynkowa | ~42 | 662 | ~27 804 | Oprawa kwadratowa 600x600 nabudowana II Klasa Ochronności, dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny oprawy min. 5300 lm, moc max. 42W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa posiada atest PZH. |  |
| 2 | oprawa 4x18W nadtynkowa | ~42 | 220 | ~9 240 | Oprawa prostokątna wykonana z stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~5300 lm moc ~42W CRI>80 Tb= ~4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20) Oprawa posiada atest PZH Wymagane poziomy świecenia 100% 20% 2% strumienia świetlnego: Tryby pracy opraw: Wymagane poziomy świecenia oprawy wyposażonej w czujnik ruchu 100% - w chwili wykrycia obecności w polu 8m 20% - po czasie T1 = 5 minut w przypadku braku wykrycia ruchu 2%- w sposób ciągły po czasie T2 = 20 minut w przypadku braku wykrycia ruchu |  |
| 3 | oprawa 4x18W podtynkowa | ~42 | 93 | ~3 906 | Oprawa prostokątna wykonana z stali malowanej proszkowao na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny oprawy min. 2450 lm, moc max. 18W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |  |
| 4 | oprawa 2x18W nadtynkowa | ~18 | 2 | ~36 | Oprawa prostokątna wykonana z stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~2450 lm moc ~18W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |  |
| 5 | oprawa 3x18W nadtynkowa z kratką | ~25 | 4 | ~100 | Oprawa prostokątna ~ 1200x 250 II klasa ochronności w kolorze białym dyfuzor opalizujący Strumień świetlny ~3100 lm moc ~25W Klasa energetyczna A CRI>80 Tb= ~4000K LED SDCM3 IP 20 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |  |
| 6 | oprawa 2x36W nadtynkowa | ~37 | 1350 | ~49 950 | Oprawa prostokątna ~1165x200 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~4700 lm moc ~37W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |  |
| 7 | oprawa 2x58W nadtynkowa | ~56 | 15 | ~840 | Oprawa prostokątna ~1165x200 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~7300 lm moc ~56W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 40 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH |  |
| 8 | oprawa 2x58W nadtynkowa z kratką | ~56 | 64 | ~3 584 | Oprawa prostokątna ~1165x200 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor biały dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~7300 lm moc ~56W CRI>90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). Oprawa Posiada atest PZH. |  |
| 9 | oczko hal 50W | ~7 | 78 | ~546 | Oprawa typu downlight średnica ~ 8 cm źródło cofnięte w stosunku do powierzchni sufitu minimum 5 cm Strumień świetlny ~900 lm moc ~7W CRI>90 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 54 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 50 000h (L80/B20). |  |
| 10 | kinkiet 60 | ~28 | 197 | ~5 516 | Oprawa prostokątna ~ 600x125 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor bialy dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~3350 lm moc ~28W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). |  |
| 11 | kinkiet 18W liniowy | ~27 | 490 | ~13 230 | "Oprawa prostokątna ~ 600x125 wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor bialy dyfuzor mikropryzmatyczny Strumień świetlny ~3350 lm moc ~28W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 44 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 80 000h (L80/B20). |  |
| 12 | plafoniera tech | ~22 | 18 | ~396 | Oprawa typu plafoniera klosz opalowy wykonany z tworzywa w kolorze białym odpornego na promieniowanie UV średnica 390mm Strumień świetlny ~2550 lm moc ~22W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 50 000h (L80/B20). |  |
| 13 | plafoniera tech | ~40 | 42 | ~1 680 | Oprawa typu plafoniera klosz opalowy wykonany z tworzywa w kolorze białym odpornego na promieniowanie UV średnica 340mm Strumień świetlny ~ 2350 lm moc ~22W CRI>80 Tb= 4000K LED SDCM3 IP 65 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 50 000h (L80/B20). |  |
| 14 | oprawa awaryjna | ~3 | 263 | ~789 | Oprawa awaryjna wyposażona w system autotest oraz optykę korytarzową czas podtrzymania 3h Strumień oprawy minimalny ~460 lm moc 5 W Klasa energetyczna A Tb= 5200-5700K IP 65 Trwałość minimum 50 000h Gwarancja minimum 5 lat |  |
| 15 | naświetlacz LED (pom z kamerą) | ~144 | 2 | ~1 596 | Oprawa typu naświetlacz wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego malowana proszkowo na kolor szary uchwyt montażowy ze stali malowany na kolor czarny , klosz szyba hartowana o grubości 5 mm Naświetlacz wyposażony w matrycę soczewkową Uchwyt z możliwością regulacji od 0-155 stopni Strumień świetlny ~21 000 lm moc ~144W Tb= 4000K LED SDCM3 IP 66 Gwarancja minimum 5 lat Trwałość minimum 70 000h (L80/B20). |  |
| 16 | Panel przyłóżkowy | ~58 | 215 | ~12 470 | MODERNIZACJA panelu przyłóżkowego Do modernizacji panelu przyłóżkowego należy przyjąć zaprojektowanie, wykonanie i montaż trzech niezależnych źródeł światła. 1. Moduł symetryczny typu uplight z dyfuzorem satynowym, CRI80, 3000K, skuteczność oprawy minimum 100 Lm/W, Strumień oprawy min. 5000 Lm w przypadku pokoi standardowych oraz min. 10 000lm w przypadku pokoi jednoosobowych 2. Moduł asymetryczny typu uplight emitujący strumień świetlny równomiernie w kierunku środka pokoju. CRI80, 3000K, skuteczność oprawy minimum 100 Lm/W, Strumień oprawy min. 3200 Lm 3. Antyolśnieniowy moduł roboczy przyłóżkowy z regulowanym kierunkiem świecenia w zakresie +/-35% o parametrach CRI90, 3000K, Strumień oprawy min. 800 Lm, UGR 10, skuteczność oprawy minimum 80 Lm/W Każda modernizowana lampa ma posiadać opcję oświetlenia nocnego. Jeżeli w trakcie modernizacji wystąpią uszkodzenia istniejących paneli Wykonawca dokona napraw uszkodzeń. Jeżeli w trakcie modernizacji zajdzie konieczność wymiany części osprzętu elektrycznego Wykonawca dokona takiej wymiany. Modernizacja paneli ma być wykonana w taki sposób aby stworzyć jednorodny wizualnie zestaw. Całość rozwiązania musi zostać zamontowana do istniejących paneli przyłóżkowych w taki sposób, by zapewnić wymagane normą parametry natężenia oświetlenia i równomierności oświetlenia, oraz opisaną powyżej funkcjonalność oprawy.. 4. Gwarancja minimum 5 lat |  |
|  | ŁĄCZNIE |  | 3715 | 131583 |  |  |

UWAGA:

Jeżeli w tabeli podane są parametry dotyczące wymiarów oprawy, materiału z którego są wykonane należy powyższe traktować jako orientacyjne, jednak parametry opraw odporność na czynniki zewnętrze musza być zachowane jak opisane w tabeli.

Symbol ”~”w kolumnie parametr wymagany oznacza wartość przybliżoną tj. parametr oferowany nie musi równać się tej wielkości i jednocześnie nie może znacząco odbiegać od niej. W sytuacji dużych różnic należy zwrócić się do Zamawiającego o akceptację.

Generatory fotowoltaiczne

| Dane techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Moc znamionowa | ~280 Wp |  |
| Tolerancja mocy | 0 - +5 W |  |
| Sprawność modułu | ~17,00 % |  |
| Maksymalne napięcie systemu | 1000 V |  |
| Temperaturowy współczynnik mocy | ~ -0,40 % / °C |  |
| Temperaturowy współczynnik napięcia obwodu otwartego | ~ -0,33 % / °C |  |
| Temperaturowy współczynnik prądu zwarciowego | ~ +0,058 % / °C |  |
| Temperatura pracy | ~ -40 - +85 °C |  |
| Wymiary (wysokość x szerokość x głębokość) | ~1,64 x 0,99 x 0,035 cm |  |
| Waga | ~19 kg |  |
| Rama modułu | Anodyzowane aluminium |  |
| Szkło wierzchnie | Niskożelazowe, 3,2mm ARC |  |

Symbol ”~”w kolumnie parametr wymagany oznacza wartość przybliżoną tj. parametr oferowany nie musi równać się tej wielkości i jednocześnie nie może znacząco odbiegać od niej. W sytuacji dużych różnic należy zwrócić się do Zamawiającego o akceptację.

Inwertery (falowniki)

| Dane techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| STRONA DC |
| Moc maksymalna DC | ~26300 Wp |  |
| Maksymalne napięcie DC | ~1000 V |  |
| Minimalne napięcie DC | ~200 V |  |
| Napięcie inicjujące pracę | ~200 V |  |
| Maksymalny prąd DC | ~51 A |  |
| STRONA AC |
| Moc znamionowa | ~17500 W |  |
| Częstotliwość znamionowa | 50 / 60 Hz |  |
| Maksymalny prąd AC | ~25,3 A |  |
| Ilość faz | 3 |  |
| Sprawność MAX / EUR | 98 % / 96,5 % |  |
| Stopień ochrony | IP 65 |  |

Symbol ”~”w kolumnie parametr wymagany oznacza wartość przybliżoną tj. parametr oferowany nie musi równać się tej wielkości i jednocześnie nie może znacząco odbiegać od niej. W sytuacji dużych różnic należy zwrócić się do Zamawiającego o akceptację.

Załącznik nr 3

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

e-mail:…………………………..

fax: …………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”. (nazwa postępowania), prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………..

fax: …………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp,

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu (nazwa postępowania) prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………….  Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku Sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz  z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności

składane na podstawie art. 24 ust 5 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

uczestniczący w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Termomodernizację kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

.

oświadczam, że:

- wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano prawomocnego wyroku Sądu lub/i ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

..................................................................................

(data, podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

LUB

- wobec podmiotu, który reprezentuję wydano prawomocny wyroku Sądu lub/i ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

..................................................................................

(data, podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

Załącznik nr 6.

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

składane na podstawie art. 24 ust 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp

......................................................................................................................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

uczestniczący w  postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

Termomodernizację kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

oświadczam, że wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano/wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

..................................................................................

(data, podpis i pieczątka  uprawnionego przedstawiciela firmy  Wykonawcy)

Załącznik nr 7.

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

e-mail: …………………………….

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

O którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu

(oznaczenie zamawiającego),

oświadczam, co następuje:

Wykonawca, którego reprezentujemy:

nie należy/należy* do tej samej grupy kapitałowej z żadnym z podmiotów, które do upływu terminu składania ofert złożyły oferty.

| L.p. | Nazwa | Adres |
| --- | --- | --- |

*niepotrzebne skreślić

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Załącznik nr 8

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………..

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH

## WYKONANYCH/WYKONYWANYCH  W  CIĄGU

## OSTATNICH  PIĘCIU  LAT

| Podstawowe dane charakteryzujące budynek, opis robót budowlanych | Wartość zamówienia brutto | Data wykonywania usługi | Nazwa i siedziba Zamawiającego, |
| --- | --- | --- | --- |

....................................., data ……………. 2019 r.

(miejscowość)

………...............................................

(pełnomocny przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 9

................................................

(pieczęć wykonawcy)

WYKAZ  OSÓB

## DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

BUDOWY W BRANŻACH

| Imię i nazwisko | Uprawnienia i doświadczenie | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o sposobie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- |

....................................., data ……………. 2019 r.

(miejscowość)

………...............................................

(pełnomocny przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 10

UMOWA nr …../2019

zawarta w dniu …………………….. r. w Przasnysz pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Przasnyszu ul. Sadowa 9

wpisanym pod numerem KRS: 0000137844

NIP: 761 – 13 – 33- 881,  REGON: 000302480,

zwany w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego występuje:

# Jerzy Sadowski – Dyrektor SPZZOZ

a

zwany w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

………………………………….

Stosownie do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania w przedmiocie: Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu w wyniku którego jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy, oraz na podstawie:

-  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 z 2019 poz.53.) zwanej dalej „Pzp”,

- dokumentacji przetargowej,

- oferty Wykonawcy,

strony zawierają umowę, zwana w dalszej części Umową, następującej treści:

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizację kompleksu budynków Szpitala w Przasnyszu”

2. Nazwy i kody wspólnego słownika zamówień (CPV):

45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne;

45443000-4 roboty elewacyjne;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

45311000-0- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45316000-5- Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

45331100-7- Instalowanie centralnego ogrzewania;

45410000-4 Tynkowanie;

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej;

45421130-4-Instalowanie drzwi i okien;

45261210-9- Wykonywanie pokryć dachowych;

45321000-3- Izolacja cieplna;

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań;

- Zakres robót, o których mowa w ust. 1 obejmuje:

- Docieplenie ścian i stropów bryły A, B, C

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynku głównym szpitala

- Wymiana istniejących opraw na LED i modernizacja opraw przyłóżkowych na LED

- Montaż i uruchomienie pomp ciepła

- Montaż i uruchomienie instalacji solarnej

- Montaż i uruchomienie instalacji ogniw fotowoltaicznych

- Robot demontażowe

Szczegółowe opisy techniczne sposobu wykonania robót zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ

- Wykonawca będzie zobowiązany:

- przed rozpoczęciem prac do przeprowadzenia inwentaryzacji

- do przeszkolenia personelu Szpitala w zakresie użytkowania, obsługi instalacji, urządzeń                        i innych sprzętów wbudowanych w trakcie wykonania przedmiotu umowy wraz z przekazaniem instrukcji obsługi w języku polskim do ww. Instalacji, urządzeń i innych sprzętów.

5. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają:

a) dokumentacja projektowa:

b)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

c) audyty energetyczne

6. Stosowanie zamienników:

a) Podane  przez  Zamawiającego  ewentualne  nazwy  (znaki  towarowe),  mają  charakter  przykładowy,  a ich  wskazanie  ma  na  celu  określenie  oczekiwanego  standardu,  przy  czym  Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

b) Podane w tabelach wymagania techniczne sprzętu stanowią dla zamawiającego wykładnię jakościową oraz parametrową dla zamawianego sprzętu. Wykonawca przygotowując ofertę  ma prawo zwrócić się do Zamawiającego  o ocenę rozwiązań technicznych równoważnych, wykazując, że zastosowane rozwiązania w oferowanym sprzęcie łącznie nie zmieniają oczekiwań Zamawiającego w zakresie jakościowym i  parametrowym sprzętu jako całości.

c) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (atesty, certyfikaty, świadectwo jakości, dokumentację techniczno-ruchową).

d) Dopuszcza się zamienne rozwiązania pod warunkiem:

- spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).

e) Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem uzyskania jego pisemnej zgody.

7. Sposób wykonania:

Wykonanie robót odbywać się będzie w czynnym obiekcie, a prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań Zamawiającego, przy czym prace, których charakter i sposób prowadzenia można pogodzić z funkcjonowaniem Szpitala (np. nie powodujące hałasu itp.) mogą być realizowane także w godzinach nocnych, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

8. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym w  terminie 14 dni od daty podpisania umowy sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót.

§2

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do dnia podpisania umowy polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma ubezpieczenia wynosi: ………….. i wynika z § 7 pkt 4 Umowy

- Dopuszcza się możliwość przejęcia praw i obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy przez Zamawiającego na podstawie porozumienia pisemnego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- Zmiany technologiczne, w szczególności

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu;

- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych);

- konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;

Zmiany wskazane w lit c) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom.

Każda ze wskazanych w lit a – c) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony.

II. Zmiany osobowe

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego.

III.  Zmiana terminu obowiązywania Umowy:

- w przypadku zmiany zakresu robót i technologii ich wykonywania

- w przypadku wstrzymania realizacji  robót przez Zamawiającego z uwagi na problemy organizacyjne budowy

IV  Pozostałe zmiany

- zmiana obowiązującej stawki VAT.

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający nie dopuszcza możliwości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy;

- jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę.

- wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania;

- wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj.: wystąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji elektrycznej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami;

- udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

§3

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i oddania go Zamawiającemu,  zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją projektową i STWiOR, zaleceniami inspektorów nadzoru, obowiązujących przepisami aktów prawnych wymienionych, obowiązującymi normami oraz do usunięcia wad, które ujawnią się w okresie wykonywania prac, rękojmi i gwarancji.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) przejęcie terenu robót,

b) właściwe i terminowe wykonanie prac,

c) zabezpieczenie terenu prac w sposób trwały i szczelny z zachowaniem najwyższej staranności                     i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,

d) zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie prac

e) zabezpieczenie środowiska na terenie prac i terenach przyległych przed niekorzystnym wpływem wykonywanych prac, w szczególności dla ograniczenia szkód i uciążliwości wynikłych z hałasu, zanieczyszczeń i innych działań.

3. Od chwili rozpoczęcia robót, aż do momentu przejęcia przez Zamawiającego Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za te roboty.

4. Wykonawca zapewni kierownictwo, personel, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót.

5. Wykonawca zagwarantuje spełnienie wymagań BIOZ, bhp i ppoż. przy  wykonywaniu robót.

6. Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje zaplecze na czas robót, na swój koszt.

7. Wykonawca odpowiada za usunięcie wszelkich uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia prac, a nie występujących w momencie przekazania terenu robót oraz za likwidację wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

8. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

a) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych prac przed ich zniszczeniem,

b) zgłoszenia przedmiotu umowy do odbiorów, uczestnictwa w czynnościach odbioru, uczestnictwa w odbiorach umożliwiających uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów, zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

c) uporządkowania terenu prac oraz terenów przyległych, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w związku z robotami, łącznie z naprawą ciągów komunikacyjnych, jeśli Zamawiający albo właściciel lub zarządca tego zażąda,

d) opracowania na koszt Wykonawcy i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót z wszelkimi uzgodnieniami i akceptacją projektantów,

e) prawidłowej koordynacji wszystkich prac,

f) dokonania inwentaryzacji i porównania stanu istniejącego z projektami branżowymi

9.  Przejęcia odpowiedzialności za:

a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót,

b) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy

c) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót przez Podwykonawców

10. Ochrony mienia zgromadzonego na terenie robót przed zniszczeniem, kradzieżą lub utratą           z innych przyczyn, począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu robót.

11. Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy w sposób umożliwiający Zamawiającemu funkcjonowanie czynnych komórek szpitala w sąsiedztwie placu budowy.

§4

MATERIAŁY

1. Do wykonania zamówienia określonego niniejszą umową Wykonawca użyje materiałów własnych, odpowiadającym wymogom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać, lub dostarczyć, w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z odpowiednią normą, certyfikaty jakości, aprobatę techniczną oraz wymagane atesty.

3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku uchybienia przez Wykonawcę zapisom ust. 2.

4. Zamawiający może polecić Wykonawcy niezwłocznie usunięcie z lokalu materiałów, nie spełniających wymagań określonych w niniejszym paragrafie.

5. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia warunków przechowywania, transportu i składowania materiałów i wyrobów zgodnie z wymaganiami i wytycznymi wybranego producenta lub dostawcy. Obowiązkiem Wykonawcy jest kontrola jakości materiału lub wyrobu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i prawidłowy stan wbudowanych wyrobów i materiałów do momentu odbioru i w okresie gwarancji.

6.  Rozwiązania równoważne.

- Użyte w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów 
i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie i wyłącznie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań,  nie są obowiązujące i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.

- Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do materiałów i urządzeń równoważnych dokumenty potwierdzające pozwolenie na 
zastosowanie /wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości) oraz dokumentację techniczno - ruchową.

- Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem:

- spełnienia co najmniej takich samych lub lepszych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). i uzyskania zgody Zamawiającego

§5

PLAC BUDOWY

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren, na którym będą prowadzone roboty.

2. Od daty protokolarnego przejęcia terenu robót, do momentu odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody spowodowane przez siebie  lub swojego podwykonawcę na tym terenie.

3. Wykonawca umożliwi wstęp na teren robót pracownikom Zamawiającego, Inwestora Zastępczego, organom nadzoru budowlanego oraz udostępni im wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykonywania ich zadań.

4. Wykonawca ograniczy swoje działania do przejętego terenu robót lokalu oraz takich dodatkowych obszarów, jakie może uzgodnić z Zamawiającym jako teren roboczy. Wykonawca będzie prowadził roboty i dowoził materiały na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych, a w przypadku zabrudzenia bezzwłocznie je usunie lub poniesie koszt ich usunięcia.

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na swój koszt sukcesywny wywóz elementów pozostałych z rozbiórki, gruzu i innych odpadów budowlanych na wysypisko komunalne.

Wykonawca ma obowiązek segregowania, składowania i unieszkodliwiania odpadów, nieczystości oraz gruzu budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych zgodnie z odpowiednimi przepisami.

6. W organizacji prac budowlanych należy uwzględnić, iż wszystkie roboty na terenie inwestycji wykonywane będą przy czynnym i użytkowanym obiekcie szpitala. Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający ciągłość pracy Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do starannego planowania i uzgadniania wyłączeń w instalacji oraz realizacji uciążliwych prac z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego. Jakiekolwiek naruszenie dóbr Zamawiającego będzie skutkowało dokonaniem rekompensaty strat i ich zadośćuczynienia Zamawiającemu przez Wykonawcę.

7. Wykonawca będzie prowadził prace w sposób uniemożliwiający naruszenie istniejących instalacji wewnętrznych nie związanych z prowadzonymi pracami. Jeżeli prace będą wymagały naruszenia istniejących instalacji, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania na koszt własny wszelkich niezbędnych instalacji tymczasowych niezbędnych do zapewnienia działania urządzeń będących poza strefą wykonywania prac (instalacja elektryczna, sieć komputerowa, telefoniczna, instalacja ppoż, instalacja wodna, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, hydrantowa, gazów medycznych /O2, sprężone powietrze, próżnia/ i innych).

8. Przed rozpoczęciem prac kierownik budowy sporządzi i przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ), o którym mowa w art. 21a Ustawy Prawo budowlane.

9. Na cele budowy Wykonawca wykona we wskazanych przez Zamawiającego miejscach przyłącza budowy: wodno-kanalizacyjne i energetyczne.

10. Wykonawca zlikwiduje wszystkie roboty tymczasowe i zaplecze budowy po zakończonych robotach budowlanych.

11. Wykonawca uporządkuje teren prac i pomieszczeń przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu umowy i doprowadzi go do stanu nie gorszego od pierwotnego, w tym: usunie wszelkie uszkodzenia wynikłe w czasie prowadzenia robót, najpóźniej do dnia podpisania protokołu odbioru

§ 6

DOKUMENTY BUDOWY

1. Dokumenty budowy stanowią w szczególności:

a) projekty budowlane,

b) protokoły odbiorów,

c) inne dokumenty związane z realizacją umowy.

2. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji odbiorowej i powykonawczej.

3. Wszystkie dokumenty budowy będą odpowiednio zabezpieczone i przechowywane przez Wykonawcę na terenie robót i pozostaną pod jego opieką dopóki nie zostaną przejęte przez Zamawiającego. Personel Zamawiającego będzie miał prawo dostępu do wszystkich dokumentów budowy.

§ 7

#### UBEZPIECZENIE

1. Od daty protokolarnego przejęcia terenu prac do chwili przejęcia przez Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszystkie szkody spowodowane przez siebie i podwykonawców.

2. Wykonawca ubezpieczy budowę w zakresie wszystkich ryzyk (wszelkich szkód i strat materialnych polegających na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia), a także od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, które mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym - z ruchem pojazdów mechanicznych, na terenie prac lub w jego sąsiedztwie.

3. Suma ubezpieczenia zakresu z punktu 2 powyżej będzie nie niższa niż 25% wartości prac określonych niniejszą umową. Zakres polisy musi być przedstawiony i wymaga akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

4. Dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej suma gwarancyjna musi odpowiadać wysokości możliwych roszczeń z tytułu potencjalnych szkód (na mieniu lub osobie), jakie mogą powstać w związku z realizacją prac i nie powinna być niższa niż 50 % wartości umowy.

5. Ubezpieczenie winno obejmować roboty budowlane i montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, maszyny, narzędzia i materiały budowlane wykorzystywane na placu budowy, zaplecze budowy, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie, a także wykonawcę oraz podwykonawców zatrudnionych do realizacji umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wniesienia stosownych uwag i ewentualnych zmian do ich treści ubezpieczenia z ust. 2, w przypadku gdy stwierdzi ich niezgodność z umową.

7. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji kontraktu. t.j. do dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. Jeżeli okres ubezpieczenia kończy się przed datą uzyskania pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w terminie do 5 dni przed upływem tego okresu, kolejną polisę ubezpieczenia ważną co najmniej do dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Polisy ubezpieczenia będą dostarczane wraz z dowodami zapłaty składek z tytułu ubezpieczenia określonego w niniejszym paragrafie.

8. Jeżeli Wykonawca nie utrzyma w mocy ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie, lub nie dostarczy Zamawiającemu polis lub dowodów zapłaty składek, Zamawiający będzie upoważniony do zawarcia stosownego ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, bądź wykona uprawnienia wynikające z § 23 niniejszej umowy.

9. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy ani Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy.

§ 8

PODWYKONAWCY

1. Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

2. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę informacji o zawarciu umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, zastrzeżeń, lub żądania przedstawienia takiej umowy lub jej projektu, uważa się, że wyraził on zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Treść umów z podwykonawcami nie może być sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

7. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego, zawarcia w treści umowy z podwykonawcą zapisów sprzecznych z treścią niniejszej umowy, oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 3, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy.

8. W sytuacji określonej w ust. 6 i 7 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie.

9. Wykonawca zobowiązany jest do składania, wraz z fakturą, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową Wykonawcy wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury.

10. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 9 Zamawiający zatrzyma z bieżącej należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

11. Ustalenia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

12. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 9

GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót na okres: ……………m-cy

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości liczony jest od daty uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

3. Wykonawca wystawi Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy z datą uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz karty gwarancyjne producentów. Dokumenty gwarancyjne będą załącznikami do protokołu przekazania Zamawiającemu placu budowy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

4. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

5. O wykryciu wady lub usterki w okresie gwarancji Zamawiający obowiązany jest zawiadomić wykonawcę na piśmie. Strony uzgodnią protokolarnie sposób i termin usunięcia wady, zgodny  z warunkami gwarancji.

6. Ustala się poniższe terminy usunięcia wad:

a) jeśli wada uniemożliwia zgodne z obowiązującymi przepisami użytkowanie obiektu – niezwłocznie,

b) w pozostałych przypadkach, w terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu stron, lub wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie dłuższym niż 21 dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 5.

7. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

8. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę istotnej wady, lub wykonania wadliwej części robót budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie od chwili wykonania tych robót budowlanych lub usunięcia wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas w ciągu, którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją Zamawiający z gwarancji nie mógł korzystać. Wada istotna, to wada która uniemożliwia korzystanie z obiektu lub jego części.

9.  Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakości wady powstałe na skutek:

a) normalnego zużycia obiektu lub jego części,

b) szkód wynikłych z winy Użytkownika,

c) siły wyższej.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad.

11. W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia w trakcie realizacji robót Zamawiający żąda ich usunięcia w określonym terminie na koszt Wykonawcy.

12. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, Zamawiający ma prawo polecić dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy.

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wskazanej wady w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić usuniecie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

14. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji udzielonej w niniejszej umowie.

15. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót w terminie i na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

16. W okresie gwarancji Wykonawca i Zamawiający zobowiązani są do pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:

a). zmianie siedziby lub nazwy firmy;

b). zmianie osób reprezentujących strony;

c). ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;

d). wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca;

e). ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy;

f). zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy.

§ 10

WSPÓŁPRACA STRON I NADZÓR

1. W celu prowadzenia inwestycji Zamawiający powołuje Inwestora Zastępczego, który w jego imieniu sprawować będzie funkcję koordynatora budowy, nadzoru budowlanego oraz prowadzić będzie rozliczenie finansowo-rzeczowe inwestycji. Nie zwalnia to jednak Wykonawcy od wykonywania zaleceń wydawanych przez Zamawiającego.

2. W celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania prac, zamawiający lub Inwestor Zastępczy może zwołać naradę koordynacyjną z udziałem, przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inwestora Zastępczego w razie potrzeby projektanta.

3. Narady będą protokołowane a kopie protokołu zostaną doręczone wszystkim osobom biorącym udział w spotkaniu.

4. WYKONAWCA zobowiązany będzie, na własny koszt, odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

5. Inspektor nadzoru dokonywać będzie odbioru robót w terminie 2 (słownie: dwóch) dni roboczych od przyjęcia zawiadomienia. Z odbioru robót sporządzony zostanie protokół, który stanowi załącznik do rozliczenia robót.

§ 11

KIEROWNICTWO BUDOWY

1. Wykonawca ustanawia następujący personel budowy:

a) kierownik budowy - ………………………….........……..........…….… nr upr. ……...……….,

b) kierownik robót branży elektrycznej - ……………...…….…………… nr upr.............……….,

c) kierownik robót branży sanitarnej - …………........….....….………….. nr upr.…….............….

2. Kierownik budowy i kierownicy robót pełnią swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia niespodziewanych przeszkód w ich wykonywaniu Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępstwo. Zastępca ustanowiony w ten sposób będzie posiadać nie niższe uprawnienia i doświadczenie zawodowe, niż osoba wskazana w ust. 1.

3. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany osoby wskazanej w ust. 1, ze wskazaniem nazwiska/nazwisk zastępcy/zastępców, ich uprawnień oraz danych na temat doświadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmiany.

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi,  ciągu 7 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku o którym mowa w ust. 3, sprzeciwu wobec zmiany personelu Wykonawcy, uważa się że wyraził zgodę na zmianę, w proponowanym przez Wykonawcę zakresie.

5. Najpóźniej z datą zawarcia niniejszej umowy Wykonawca przedłoży kopie wymaganych w SIWZ uprawnień dla osób wymienionych w ust. 1:

a) decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności,

b) aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

6. Jeżeli dostarczone przez Wykonawcę dokumenty nie będą poświadczały podsiadania przez kierownika budowy i kierowników robót uprawnień, Wykonawca będzie zobowiązany do ustanowienia nowego personelu budowy posiadającego uprawnienia wymagane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy w przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentów poświadczających wymagane uprawnienia budowlane kierownika budowy i kierowników robót, na 7 dni przed upływem terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na zawarcie umowy.

7. Zamawiający ustanawia firmę pod nazwą: ……………………………….………………… która pełnić będzie funkcję Inwestora Zastępczego, pracownicy w/w firmy wymienieni niżej pełnić będą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego:

a) branża budowlana - ………………………………………………….,

b) branża sanitarna    - …………………………………………………,

c) branża elektryczna - ……………………………………………………

8. Zamawiający niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę, o zmianie inspektora nadzoru.

9. Zmiana, o której mowa w ust. 9 nie wymaga aneksu do umowy.

§ 12

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Umowę zawiera się na czas określony:

a) rozpoczęcie budowy – 10 dni od daty podpisania umowy,

b) zakończenia budowy – ………………… r.

§ 13

INSPEKCJE I PRÓBY

1. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania/zlecania inspekcji, badań, pomiarów.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia prób określonych w dokumentacji projektowej.

2. Wykonawca zapewni wszelką pomoc, personel, materiały i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia prób.

3. Miejsce i termin dokonywania prób będą uzgodnione z Zamawiającym. Jeżeli Inspektor nadzoru nie stawi się w uzgodnionym miejscu i czasie, Wykonawca może dokonać prób pod jego nieobecność, chyba, że Inspektor nadzoru wyda inne polecenie.

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badań, prób lub pomiarów Zamawiający stwierdzi, że urządzenia lub roboty są wadliwe, lub w inny sposób niezgodne z umową, może je odrzucić. Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje, żeby odrzucona robota lub urządzenia odpowiadały wymogom umowy.

6. Zamawiający może polecić Wykonawcy:

a) usuniecie z placu budowy urządzeń i robót niezgodnych z umową,

b) wykonanie wszelkich prac niezbędnych dla zabezpieczenia robót z powodu wypadku lub innych nieprzewidzianych okoliczności.

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 5 i 6 Zamawiający powiadomi Wykonawcę z podaniem uzasadnienia oraz terminu w którym Wykonawca powinien zastosować się do polecenia.

8. W przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do polecenia Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia osób trzecich w celu realizacji takiego polecenia na koszt Wykonawcy.

§ 14

ODBIORY

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów:

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiory częściowe,

c) odbiór końcowy,

d) odbiór gwarancyjny.

2. Z czynności każdego odbioru zostanie sporządzony pisemny protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia poczynione w czasie odbioru, w tym terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3. Zamawiający może wystawiać odrębne protokoły odbioru dla każdej części przyjmowanych robót.

4. Zgłoszenia gotowości do obioru i ustalenia poczynione w trakcie odbioru podlegają jednoczesnemu wpisowi do dziennika budowy. Obiór robót zanikających i ulegających zakryciu

§ 15

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU

1. Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać Zamawiającemu gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

2. Jeżeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający będzie miał prawo nakazać Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robót, lub wykonanie otworów niezbędnych dla zbadania robót i przywrócenie stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy.

3. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikowych w ciągu dwóch dni od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca uprawniony jest do traktowania tych robót za odebrane i do ich zakrycia.

§ 16

ODBIORY CZĘŚCIOWE I ODBIÓR KOŃCOWY

1. Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i zgodności z umową wykonanej części robót. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym wykonaniu wszystkich robót budowlanych opisanych w umowie oraz po pozytywnym wykonaniu prób.

2. Wykonawca będzie przedstawiał poszczególne części robót do odbioru, w miarę ich ukończenia – odbiory częściowe wykonywane będą w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy który stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.

3. Odbiory częściowe poszczególnych robót stanowić będą podstawę dla wykonawcy do wystawienia faktury za dany element robót.

4. Podwykonawca będzie składał pisemne oświadczenia o wynagrodzeniu przez Wykonawcę, w celu ich przedstawienia Zamawiającemu. Oświadczenia te będą składane nie częściej niż raz w miesiącu i dołączane do faktur wystawianych przez Wykonawcę

5. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru częściowego pisemnie, ustnie, telefonicznie lub faksem.

6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego pisemnie lub faksem.

7. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dokumenty odbiorowe, w szczególności:

a) dziennik budowy,

b) certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe urządzeń,

c) instrukcje obsługi,

d) protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, pomiarów i badań,

e) wykaz robót wykonanych w danej części, ze wskazaniem procentowego poziomu zaawansowania przyjmowanych robót,

f) dokumentację powykonawczą dla odbioru końcowego,

g) inne dokumenty niezbędne dla odbioru

8. Jeżeli Zamawiający uzna, że prace dla danego etapu zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentów przejęcia robót, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru robót, nie późniejszą niż 14 dni od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnego zgłoszenia gotowości do odbioru.

9. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że warunki opisane w ust. 7 nie zostały spełnione odmówi przystąpienia do obioru, podając przyczyny odmowy i określając roboty, lub obowiązki Wykonawcy, których wykonanie będzie wymagane dla wystawienia protokołu odbioru.

10. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru. Przed ponownym zgłoszeniem Wykonawca wykona roboty, o których mowa w ust. 7.

11. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

13. Zamawiający może użytkować część wykonanych robót. W tym celu zostanie sporządzony wstępny protokół odbioru dla tej części. Jeżeli w trakcie użytkowania powstaną szkody w wyniku działań Zamawiającego, zobowiązany on będzie do ich usunięcia na własny koszt.

14. Podwykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w czynności odbioru przez Zamawiającego.

§ 17

ODBIÓR GWARANCYJNY

1. Zamawiający może zwołać, przed zakończeniem okresu gwarancji jakości, komisję odbioru dla ustalenia warunków odbioru pogwarancyjnego.

2. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, wskazanych przez komisję w spisanych na tę okoliczność protokołach.

3. Zamawiający jest zobowiązany do wystawienia pogwarancyjnego protokołu odbioru, po upływie okresu gwarancji i w ciągu 10 dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości.

- Jeżeli gwarancja jest udzielona przez producenta nakłada obowiązek dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w okresie udzielonej przez ten podmiot gwarancji jakości wykonywać nieodpłatnie wymagane przeglądy gwarancyjne oraz wykonywać wszelkie inne czynności konserwacyjne wymagane do utrzymania w mocy gwarancji udzielonej przez producenta wraz z konserwacją na warunkach wynikających z gwarancji producenta. Przeglądy gwarancyjne obejmują również odpłatną wymianę części zamiennych oraz wymianę materiałów, elementów eksploatacyjnych.

§ 18

WYNAGRODZENIE I SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie oferty

Wykonawcy, na kwotę brutto: …………………. zł słownie: ………………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje pełen zakres prac, ustalony zgodnie z SIWZ, dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w szczególności koszty: robót budowlanych, dostawy i instalacji urządzeń, koszty dokumentacji, odbiorów, prób, szkoleń, wszelkich prac bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, tj. wszelkie roboty przygotowawcze, prace porządkowe, zagospodarowanie terenu robót, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, wszystkie podatki i opłaty, koszty ubezpieczenia koszty usunięcia wad i usterek

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przejściowymi fakturami wystawianymi   w oparciu o częściowe protokoły robót w wielkościach wynikających z harmonogramu rzeczowo -  finansowego

4. Płatności będą dokonywane w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, na konto Wykonawcy podane na fakturze. Za termin zapłaty strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.

5. WYKONAWCA będzie zobowiązany do niedokonywania przelewu wierzytelności należnych od  ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z realizacji niniejszej umowy bez jego pisemnej zgody.

6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP: 761-13-33-881	oraz, że upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP ……………..i jest uprawniony do wystawiania faktur VAT.

8.  Strony wprowadzają zakaz cesji wierzytelności wynikających z tytułu wykonania niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 19

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT

  - Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 13 ust. 1 umowy w kwocie…………………………

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia

9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

a) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,

b) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,

c) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

7. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

8. Zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji inwestycji:

a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa a w pkt. 2,

b) Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 3,

c) Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w następujący sposób:

a) Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70% kwoty w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

b) 30% wartości zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 20

KARY UMOWNE

1. Zamawiający może żądać od wykonawcy zapłaty kar umownych:

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 18 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego w § 11 ust 1  niniejszej umowy, do dnia faktycznego odbioru końcowego robót,

b) dodatkowo za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie gwarancji w wysokości 0,05% wynagrodzenia określonego w § 18 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego do usunięcia wad do dnia odbioru usunięcia zgłoszonych wad.

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 18 ust. 1 umowy.

2. Łączna wysokość kar zastrzeżonych w ust. 1 pkt. 1-2 nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia określonego w § 18 ust. 1 umowy.

3. Niezależnie od kar umownych wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za szkodę  rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadkach gdy w niniejszej umowie przewidziano wykonanie niektórych czynności na koszt Wykonawcy, Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia kosztów ich wykonania z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Potrącenia, o których mowa w ust. 4 i 5 będą dokonywane po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, z wypłat za przedstawiane do odbioru częściowego lub końcowego i fakturowane Prace.

7. Kara umowna nie przysługuje Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku nie uzyskania przez niego dofinansowania z instytucji finansującej lub przerwania  finansowania w trakcie realizacji inwestycji.

§ 21

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy:

a) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 7 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

b) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową,

c) Wykonawca wstrzymuje roboty na ponad 7 dni nie mając zezwolenia Zamawiającego,

d) Wykonawca opóźnia się z wykonaniem któregokolwiek etapu robót ponad 7 dni w stosunku do terminów określonych w umowie

e) Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy ubezpieczenia,

f) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich usunięcie,

g) Wykonawca nie dokona rozliczenia finansowego z podwykonawcą,

h) Wykonawca dokona zmiany kierownika budowy, kierowników robót, bez zgody Zamawiającego,

i) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości,

j) w innych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w sposób rażący naruszy przepisy BHP lub przepisy przeciwpożarowe i nie zmienił sposobu realizacji Przedmiotu Umowy pomimo wcześniejszego wystosowanego przez Zamawiającego wezwania do dokonania takiej zmiany i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 7 dni.

- Zabezpieczenie utraci moc w całości lub w jakiejkolwiek jego wymaganej zgodnie z Umową części, lub Wykonawca nie przedłużył ważności wniesionego zabezpieczenia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W  jakim przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną część robót.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji prac oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu prac w trybie natychmiastowym.

4. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy to wszelkie znajdujące się na terenie prac materiały, wyposażenie, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie przez Wykonawcę.

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji wykonanych prac wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia którejkolwiek ze stron od umowy.

6. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca sporządzi kosztorys obejmujący wartość wykonanych prac oraz zakupionych materiałów nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

7. Inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia Umowy i żądania zwrotu poniesionych dotychczas kosztów związanych z jej realizacją w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie spełnia warunków koniecznych i zadeklarowanych a określonych w SIWZ.

9. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 22

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1.  Zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów realizowanej inwestycji w wysokości niezbędnej dla prawidłowego i terminowego jej wykonania.

2. Terminowa zapłata faktur Wykonawcy po uprzednim odbiorze elementu robót.

3. Pokrywanie innych niezbędnych kosztów uzgodnionych z Wykonawcą w formie pisemnej przed podjęciem decyzji o jej poniesieniu.

4. Kary za opóźnioną zapłatę faktur wynikłe z braku środków lub innych przyczyn spowodowanych przez Zamawiającego, obciążać będą Zamawiającego.

5. zapewnienie warunków organizacyjnych, technicznych i prawnych niezbędnych Wykonawcy do wykonania Przedmiotu umowy

§ 23

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, jeżeli w umowie nie przewidziano inaczej.

2. Zmiany do umowy, mogą być wprowadzone w sytuacji:

a) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z:

- zmiany technologii wykonania robót, rodzaju materiałów, zaleconych przez inspektora nadzoru, lub projektanta a także w wyniku nałożonych decyzji i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Pożarnej, organów inspekcji sanitarnej,

- zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia błędów projektowych,

- z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów techniczno - budowlanych; b) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają wprowadzenie zmian do umowy;

c) zlecenia wykonania robót zamiennych, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia;

d) zmian w dokumentacji projektowej, w tym: wymagającej czasu do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany;

e) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy,

f) zawieszenia robót przez Zamawiającego;

g) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych;

h) rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy (zmniejszenie wynagrodzenia o wartość niewykonanych robót);

i) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);

j) w innych przypadkach określonych w umowie.

Zmiany wymienione wyżej nie mogą zmienić kwoty wynagrodzenia netto wynikającej z § 17

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

4. Zmiany do umowy mogą dotyczyć zarówno zakresu rzeczowego jak i finansowego umowy, ale mogą być wprowadzone wyłącznie w sytuacjach opisanych w ust. 2.

§ 24

ZAŁĄCZNIKI

Integralną część niniejszej umowy stanowią :

a/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikamidotycząca przetargu nieograniczonego

b/ oferta złożona przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym - znak: …………….. z, wraz ze wszystkimi załącznikami,

c/ projekty budowlane,

d/ kosztorys ofertowy sporządzony przez WYKONAWCĘ na podstawie przedmiarów robót,

e/ specyfikacje techniczne,

f) harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawcy uzgodniony z Zamawiającym.

§ 25

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

2. Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd w właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 26

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i

jeden dla Zamawiającego.

| ZAMAWIAJĄCY : | WYKONAWCA : |
| --- | --- |

Treść Umowy obejmuje zakres robót przewidzianych do realizacji we wszystkich Pakietach. Po wyłonieniu Wykonawcy zostaną uszczegółowione zapisy dotyczące konkretnego rodzaju robót, który obejmuje Pakiet. Tym samym zmiana będzie: treść § 1  pkt. 1, 2, 3, § 11 pkt. 1, 7

# Text boxes

nazwa Wykonawcy

adres Wykonawcy

SPZZOZ

ul. Sadowa 9

06-300 Przasnysz

„Termomodernizacja kompleksu budynków Szpitala                    w Przasnyszu”

Pakiet …………….

.Nie otwierać przed dniem  30.09.2019. r.. godz. 10.30